安全标志、设施设备的管理规定

为了加强施工现场安全标志、设施设备的购置、使用、维护的管理，合理设置和使用安全标志、设施设备，有效发挥其安全防护警示作用，按照国家地方有关法律法规及行业技术标准的要求，特制定本规定：

1.安全标志是提醒人的注意的各种标牌、文字、符号、灯光等特定安全信息的标志。分为警告、禁止、指令、提示四类标志;安全设施(含防护用品)包括钢管、扣件、配电设施、临边洞口防护用具、安全帽、漏电保护器等;安全设备包括起重、挖掘、土方铲机、筑路等设备。

2.每个项目部在编制安全施工组织设计时，须针对本项目的特点，进行危险源的辩识和评价。将辩识评价后的危险部位及场所考虑，设置安全标志和设施，绘制现场安全设施和标志平面布置图，表明安全设施和标志的设置地点，并列出所需数量和清单。

3.安全标志、设备设施的购置、设置及使用。

3.1安全标志的购置，必须符合《安全标志》、《安全色》标准，使用须针对作业防护要求，需同时使用不同类型标志时，应按警告、禁止、指令、提示的顺序，先左后右，先上后下地排列。

3.2安全设备的购置，必须符合国家和行业建筑机械方面的标准和规定，具有国家认可、核准范围有效证明和产品合格证、整机型检验报告、安全装置检验合格证、使用说明书等，其使用必须按照行业建筑机械方面的操作规程规定作业。

3.3安全设施的购置，必须针对本工程类型和作业危险性的防护要求来购置，部分购买设施须有产品检验合格证(或安监证)。

3.4安全标志、设施使用和设置的场所，须符合《建筑基坑支护技术规程》、《建筑工程高处作业安全技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》等技术标准规定的场所来设置，如施工现场(进出口)周围;须设置高于1.8米的硬质围档和安全标志，进场人员须戴安全帽;基坑沟槽：施工深度达到2米时，已构成作业危险，须搭设临边防护设施和安全标志;坑边荷载：距坑边1.2米内，严禁堆置土方和大中型施工机具移动，并设置“基坑周边严禁超堆荷载”等类似标志和护栏;基坑(高处)作业上下通道、临边作业：须设置护栏、安全网和安全比;预留洞口、坑、井周边：须设置标志、栏杆或安全平网及定型盖板盖严;通道口、施工人员流动密集的通道上方;须设置防护栅和标志;施工用电：施工过程须与外电保持安全(操作)距离，小于安全(操作)距离须设置防护遮拦，悬挂安全标志。各种用电设备线路须做保护接零和保护接地，采用三级配电两极保护，末级开关箱内设置漏电保护器外，还须在一级配电箱中设置漏电保护器，同时实行“一机、一闸、一漏、一箱”设置安全标志等。

3.5安全设施和标志的设置使用时，须针对性强、安全醒目。设置后未经项目经理批准，任何人不得随意移动。

4.安全标志设施设备的保管(养)和维修。设备运行一段时间后须进行保养检修，做运行故障和事故记录，并对安全附件和保护装置进行检查(验);安全标志和设施要集中保管存放于干燥通风的场所，避开酸碱和进行防锈蚀的养护，同时进行防护作用的检验、维修和更新、避免超年限使用。