表3.0.5 基坑支护安全检查评分表 单位工程（施工现场）名称： 年 月 日 JGJ59-99 序 号 检 查 项 目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目 施工方案 基础施工无支护方案的扣20分. 施工方案针对性差不能指导施工的扣12～15分. 基坑深度超过5m无专项支护设计的扣20分. 支护设计及方案未经上级审批的扣15分. 20 2 临边防护 深度超过2m的基坑施工无临边防护措施的扣10分. 临边及其它防护不符合要求的扣5分. 10 3 坑壁支护 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的扣10分. 特殊支护的作法不符合设计方案的扣5～8分. 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的扣6分. 10 4 排水措施 基坑施工未设置有效排水措施的扣10分. 深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑危险沉降措施的扣10分. 10 5 坑边荷载 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的扣10分. 机械设备施工与槽边距离不符合要求，又无措施的扣10分. 10 小 计 60 续表3.0.5 基坑支护安全检查评分表 序 号 检 查 项 目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 6 一 般 项 目 上下通道 人员上下无专用通道的扣10分. 设置的通道不符合要求的扣6分. 10 7 土方开挖 施工机械进场未经验收的扣5分. 挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内的扣6分. 挖土机作业位置不牢、不安全的扣10分. 司机无证作业的扣10分. 未按规定程序挖土或超挖的扣10分. 10 8 基坑支护 变形监测 未按规定进行基坑支护变形监测的扣10分. 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的扣10分. 10 9 作业环境 基坑内作业人员无安全立足点的扣10分. 垂直作业上下无隔离防护措施的扣10分. 光线不足未设置足够照明的扣5分. 10 小 计 40 检查项目合计 100