一、单项选择题

1.人机工程学的发展大致经历了这样的一个过程，即＿。
A.以人类为中心—以机械为中心—人机系统环境协调－以系统为中心
B.以机械为中心一以系统为中心一以人类为中心－人机系统环境协调
C.以机械为中心一以人类为中心一以系统为中心一人机系统环境协调
D.以人类为中心一以系统为中心一人机系统环境协调－以机械为中心

2.按照＿分类，人机系统可分为开环人机系统和闭环人机系统。
A.人机系统组合方式
B.有无反馈控制作用
C.人机系统自动化程度
D.人机系统的规模大小

3.人体测量的数据常以百分位数来表示人体尺寸等级，最常用的是以第5％、第＿％、第95％三种百分位数来表示。
A. 50 
B. 60 
C. 70 
D. 55

4.安全人机工程学研究的目的主要是为保障劳动者的安全与健康，对这些不利因素发生的机理和预防措施进行研究，以便创造更____和更文明的劳动方式和劳动条件。
A.高效
B.快捷
C.灵活
D.安全、卫生

5.人眼视觉的暂停时间平均需要＿s。
A. 0. 07 
B. 0. 17 
C. 0. 27 
D. 0. 37

6.人眼看一个目标要得到视觉印象，最短的注视时间为＿s。
A. 0. 07～0.3 
B. 0. 12一0.35 
C. 0. 17一0.4 
D. 0. 22～0.45

7.当人的视野中有极强的亮度对比时，由光源直射或由光滑表面反射出的刺激或耀眼的强烈光线，称为＿。
A.明适应
B.暗活应
C.眩光
D.视错觉

8.眼睛能承受的可见光的最大亮度值约为____cd/m2。
A. 10000 
B. 100000 
C. 1000000 
D. 10000000

9.下列关于视觉损伤与视觉疲劳的说法错误的是＿。
A.300 mm以下的短波紫外线可引起紫外线眼炎
B.紫外线照射4一5小时后会使眼睛剧痛而不能睁眼
C.常受红外线照射可引起白内障
D.长期在劣质光照环境下工作，会引起眼睛局部疲劳和全身性疲劳

10.一般识别声音所需要的最短持续时间为＿ms。
A. 20～50 
B.30～60 
C. 40一70 
D. 50一80

11.一般在自由空间，距离每增加一倍，声压级将减少＿db。
A. 4 
B. 5 
C. 6
D. 7

12.听觉的特性不包括＿。
A.听觉绝对阑限
B.听觉的辨别阂限
C.辨别声音的方向和距离
D.听觉的掩蔽

13.听觉绝对阀限与＿有关
A.频率和声强
B.频率和声压
C.声强和声压
D.频率、声强和声压

14.下列关于反应时间的说法错误的是＿。
A.反应时间是从包括感觉反应时间到开始作用时间的总和
B.反应时间是指人从机器或外界获得信息，经过大脑加工分析发出指令到运动器官开始执行动作所需的时间
C.一般条件下，反应时间约为0.1一0.5 s
D.要进行复杂判断和认识的反应时间平均为1一3 s

15.为了保证安全作业，在机器设计中，应使操纵速度—人的反应速度。
A.大致等于
B.低于
C.高于
D.远高于

16.安全人机系统主要包括人、机、＿三部分。
A.环境
B.设备
C.厂房
D.家庭

17.下列＿不是与产品设计和操纵机器有关的人体特性参数。
A.静态参数
B.动态参数
C.生理学参数
D.心理学参数

18.下列＿不属于人体特性参数的生理学参数。
A.人体身高
B.人体耗氧量
C.心脏跳动频率
D.人体表面积

19.能量代谢率（RMR）＝＿。
A.基础代谢率／能量代谢率
B.劳动代谢率／基础代谢率
C.安静时能耗量／基础代谢量
D.基础代谢量／安静时能耗量

20.能量代谢率的英文简写是＿。
A. BMR 
B. RBR 
C. RMR 
D. RMB

21．下列关于人体生物节律的说法错误的是＿。
A.人体生物三节律指的是体力盛衰周期、情绪波动周期和智力周期
B.处于高潮期的人心情舒畅，精力充沛，工作成功率高
C.处于低潮期的人心情不佳，容易疲劳、健忘，工作成绩低
D.在临界点或临界期，体力、情绪和智力比较稳定，不易发生事故

22.疲劳程度的轻重决定于＿。
A.劳动强度的大小和持续劳动时间的长短
B.劳动强度的大小
C.持续劳动时间的长短
D.作业者的满意度

23.在车间内对机器进行合理的安全布局，可以使事故明显减少，下列＿不是布局时要考虑的因素。
A.空间
B.照明
C.管、线布置
D.通风

24.作业者在疲劳状态下继续作业，立即可能发生的直接后果是使工作效率降低、＿，并且会使作业者作业后的疲劳恢复期延长。
A.易患职业病
B.事故率上升
C.企业经济效益降低
D.企业经济效益增加

25.人体测量学是安全人机工程学的主要研究方法之一。进行人体测量所涉及的对象主要是
A.特定的个人
B.特定的群体
C.非特定的个人
D.非特定的群体

26.长时间单调、乏味、紧张的作业，持续的精神压力，对工作不感兴趣、工作中心情不愉快等因素，会促使作业时______疲劳的发生或加重。
A.肌肉
B.精神
C.神经
D.关节

27.按疲劳产生的原因，疲劳可分为肌肉疲劳和＿。
A.心理性疲劳
B.环境疲劳
C.生理性疲劳
D.精神疲劳

28.下列＿不是疲劳产生的原因。
A.正常的体力和脑力劳动
B.作业环境不良和单调乏味的工作
C.不良的精神因素
D.肌体状况不良和长期劳逸安排不当

29.下列＿不属于疲劳测定方法。
A.测定闪频值
B.分析脑电图
C.测定空气含氧量
D.精神测验

30.利用认知时间法、闪烁光点法等常用方法测量人的闪频值，目的是测量人的＿。
A.运动机能
B.心理卫生
C.疲劳程度
D.视觉特征

31．防止过度疲劳的措施包括注意劳逸结合，合理安排休息，合理进行劳动组织，全面改善＿及改善工作体位，此外，还应重视劳动者的心理因素。
A.生活条件
B.作业人员营养
C.社会环境
D.劳动环境和卫生条件

32.据事故统计资料表明，由人的心理因素而发生的事故约占＿，或者更多。
A. 55%～60% 
B. 60%一65％
C. 65％一70% 
D.70%一75％

33.下列关于气质的表现特征的说法错误的是＿。
A.精力旺盛、热情直率的人往往易于性情急躁、主观任性
B.灵活机智、活泼好动、性格开朗的人往往易于情绪多变、生活散漫
C.孤僻寡言、心绪消沉、自卑退让的人往往不容易相处
D.沉着踏实、耐心谨慎的人往往易于因循守旧、动作缓慢

34.下列关于机械安全定义和特性的说法错误的是＿。
A.机械安全指机器在预定条件下使用，执行其功能和在对其进行安装、调试、运行、维修等处理时对操作者不发生损伤或危害其健康的能力。
B.在机械产品预定使用期间执行预定功能和在可预见的误用时，不会给人身带来伤害
C.机械产品在整个寿命周期内，发生可预见的非正常情况下任何风险事故时机器是安全的
D.机械安全具有系统性、防护性、友善性、个体性

35.现代机械的安全设计必须全面、系统的对导致危险的因素进行定性、定量分析和评价，整体寻求降低风险的最优设计方案，这体现机械安全的＿。
A.系统性
B.防护性
C.友善性
D.整体性

36.人机系统常见事故中，卷人与挤压伤害的发生频率最高，约占机械伤害事故的______％。
A.42.7 
B.47.7 
C.52.7 
D.57.7

37.下列____不属于人机系统事故中碰撞和撞击伤害。
A.高速旋转的工具、工件及碎片等击中人体
B.起重作业中吊物的坠落伤人
C.人体接触到运动或静止机械的尖角、棱角、锐边等发生的划伤或割伤
D.人从高层建筑上坠落伤亡

38.下列＿不是诊断实施过程的步骤。
A.信号检测
B.特征提取
C.文档建立
D.诊断决策

39.下列关于状态监测和故障诊断的说法错误的是＿。
A.状态监测一般由现场操作人员进行
B.故障诊断一般由专门人员进行
C.实际中二者统称为故障诊断
D.把狭义的故障诊断称为故障诊断实施的第一阶段

40.下列＿不是机械设备存在的先天性潜在缺陷
A.裂缝、腐蚀等缺陷
B.材料选择不当
C.结构设计不当
D.显示装置设置不当

41.高频振动指的是频率范围高于＿kHz的振动。
A. 1 
B. 5 
C. 10 
D. 15

42.下列关于振动信号的检测与分析的说法错误的是＿。
A.传感器一般安装在诊断对象的振动敏感点
B.传感器一般安装在离核心部位最近的关键点
C.对于低频振动，一般要从2个互相垂直的方向上进行检测
D.对于高频振动，通常只从一个方向上进行检测

43.人在进行作业操作时的基本可靠度与一—无关。
A.输人可靠度
B.输出可靠度
C.判断可靠度
D.决策可靠度

44.产品随着使用时间或储存时间的推移，性能逐渐劣化，可靠性＿。
A.降低
B.不变
C.升高
D.不一定

45.故障率是指
A.多次试验中该产品发生故障的概率
B.系统或产品在规定的条件和规定的时间内未完成规定功能的概率
C.系统或产品在规定的条件和规定的时间内完成规定功能的概率
D.工作到t时刻尚未发生事故的产品，在该时刻后单位时间内发生故障的概率。

46.故障率的常用单位是＿h。
A.1/10000 
B.1/100000 
C.1/1000000 
D.1/10000000

47.串联系统的可靠性总是＿系统中可靠度最低单元的可靠性。
A.大于
B.等于
C.小于
D.远大于

48.串联系统中单元数越多，则系统的可靠性＿。
A.越高
B.越低
C.无影响
D.不一定

49.安全系数＝
A.零件理论上计算的承载能力／实际所能承受的负荷
B.零件实际所能承受的负荷／理论上计算的承载能力
C. 1一零件实际所能承受的负荷／理论上计算的承载能力
D.零件理论上计算的承载能力／实际所能承受的负荷－1

50.下列____不是显示器的设计原则。
A.长时间观察或监听而不易疲劳
B.尽量少而集中，配置合理，避免操作失误
C.设有连锁保护装置，即使误操作某一控制器也不会引起事故
D.忽略少部分视力缺陷者（如视弱、色弱者）

51．按照＿分类，人机系统可分为开环人机系统和闭环人机系统。
A.人机系统组合方式
B.有无反馈控制作用
C.人机系统自动化程度
D.人机系统的规模大小

52.维修性设计中应考虑的问题不包括＿。
A.可达性
B.零组部件的标准化与互换性
C.维修人员的安全
D.零组部件的价格

53.下列关于可靠性设计与维修性设计的关系中，说法错误的是＿。
A.可靠性设计和维修性设计是从不同的角度来保证产品的可靠性
B.可靠性设计着重保证产品的工作性能，力求不出故障或少出故障
C.维修性设计是解决本质安全问题
D.维修性设计能自动及时发现故障，发出警报信号，并能中止故障的扩张

54.人机系统设计是在环境因素适应的条件下，重点解决系统中人的效能、安全、身心健康及的问题。
A.设备安全
B.人机匹配优化
C.人与环境匹配优化 
D.环境优化

55.下列＿不符合人机功能合理分配的原则。
A.可靠性高、精度高的由机器来做
B.研究、创造、决策由人来做
C.单调的、高阶运算的、操作复杂的由人来做
D.笨重的、快速的、持久的由机器来做

56.人机系统可靠度可以通过＿的方法来提高。
A.串联
B.并联
C.串并结合
D.不一定

57.所谓可靠性是指系统或产品在＿内，完成规定功能的能力。
A.规定的条件
B.规定的时间
C.规定的条件和规定的时间
D.规定的技术水平

58.下列关于两人单纯的并联监控人机系统的说法，正确的是＿。
A.正常操作和误操作两种概率都增加
B.正常操作和误操作两种概率都减少
C.正常操作的概率减少，误操作概率增加
D.正常操作的概率增加，误操作概率减少

59.人机功能分配研究的意义是利用人与机器的特点，为作业中的人与机器，安排不同的任务形式、难度和任务量。人机工程学研究人机功能分配的目的是＿。
A.充分发挥机器的效用 
B.最大限度地发挥人的潜力
C.改进机器以便使之适应人的作业需要
D.提高人机系统的效率和安全性

60.下列＿不属于人机系统评价的一个方面。
A.作业效能的改善
B.改善人力资源的利用率
C.加大培训投人
D.提高使用者的满意度

二、多项选择题

1.在全自动化控制的人机系统中，系统的安全性主要取决于＿。
A.人机功能分配的合理性
B.机器的本质安全性
C.机器的冗余系统题是否失灵
D.人处于低负荷时应急反应变差

2.机械设计本质安全包括＿等。
A.设计中排除危险部件
B.减少或避免在危险区处理工作需求
C.提供自动反馈设备并使运动的部件处于密封状态之中
D.工作区域穿着工作服

3.在劳动者、机器设备和作业环境这三者组成的系统中，从人的生理、心理、生物力学和劳动科学诸方面对上述问题进行研究的学科称为
A.系统工程学
B.工程心理学
C.劳动经济学
D.人机工程学

4.视错觉是普遍存在的现象，其主要类型有等。
A.形状错觉
B.色彩错觉
C.物体静止错觉
D.物体运动错觉

5.减少反应时间的途径有＿。
A.合理的选择感知类型
B.适应人的生理心理要求，按人机工程学原则设计机器
C.合理的布置机器的位置
D.通过训练来提高人的反应速度

6.与产品设计和操纵机器有关的人体特性参数分为—类。
A.静态参数
B.动态参数
C.生理学参数
D.心理学参数

7.影响能力的因素主要有＿。
A.感觉、知觉和观察力
B.注意力和记忆力
C.性格和气质
D.思维想象力和操作能力

8.思维的基本形式是＿。
A.概括
B.判断
C.推理
D.总结

9.现代机械安全应具有＿的特性。
A.系统性
B.防护性
C.友善性
D.协调性

10.人机系统常见的事故类型有＿。
A.设备故障
B.卷人与挤压
C.接触伤害
D.碰撞与撞击

11．人机系统常见事故的原因包括＿。
A.机械设备存在先天性潜在缺陷
B.环境污染
C.设备磨损或恶化
D.人的不安全行为

12.故障诊断是研究机械设备运行状态变化的信息，进而机械运行状态的技术方法。
A.识别
B.预测
C.监视
D.控制

13.故障诊断的基本工艺流程包括＿。
A.诊断文档建立
B.诊断检测
C.诊断实施
D.诊断决策

14.在振动监测与诊断技术中，按振动信号的统计特征可将振动分为和
A.稳态振动
B.静态振动
C.随机振动
D.动态振动

15．振动信号一般用—传感器来测量。
A.位移
B.距离
C.速度
D.加速度

16.常用的红外线监测探测仪有＿。
A.电子探测器
B.光子探测器
C.热电探测器
D.热敏探测器

17.产品的失效过程分为＿、＿和＿三个阶段。
A.早期故障期
B.偶发故障期
C.磨损故障期
D. 晚期故障期

18.确定安全系数时应考虑＿因素。
A.人的不安全行为
B.环境条件的影响
C.使用中发生超负荷或误操作时的后果
D.为提高安全系数所付出的经济代价是否合算

19.从系统控制的功能方面来看，故障安全结构有______几种。
A.暂时忽略式
B.运行操作式
C.消极被动式
D.积极主动式

20.人在人机系统中的主要功能有＿。
A.传感功能
B.信息处理功能
C.操纵功能
D.遥控功能

参考答案

一、单项选择题
1--10 CBADBACCBA 11--20 CDBDBADABC

21--30 DADBBBDACC 31-40 DDCDDBCCDA

41--50 CCDADCCBAD 41--50 BDCBCBCADC

二、多项选择题
1--10 BCD ABC BD ABD ABD ABC ABD ABC ABC BCD
11--20 ACD ABC AC AC ACD BCD ABC BCD BCD ABC