铁粉联动线操作工安全操作规程

本联动线包括：磁选机、振动筛、万能破碎机、锤碎机、粗碎机、风力运输装置。
　　1．开车前检查设备、容器、电气开关、线路是否完好，电动机是否漏电，工作场所有无障碍物。
　　2．按如下次序开车(自动开车例外)，抽风机(包括风力输粉装置)、磁选机、振动筛、万能破碎机、锤碎机、粗碎机。观察设备运转正常后，方可通知喂料。
　　3．设备运转时，不准检修、加油润滑和清扫。
　　4．定量喂料应均匀地径放。设备剧烈振动，发出异声(或破碎机电流超过规定)时，应暂停喂料或放慢，速度。
　　5．停车前20分钟左右应先停止进料。停机操作程序与开车相反。
　　6．下班前必须冲洗除尘器和净化池。
　　7．抽风机失效时，应停机检修。
　　8．工作完毕，应清理工作场地，将剩余料块，铁粉放到指定地点。