工程施工安全教育考试题与答案（A）

姓名：              考试成绩：

一、         填空题：共14题（每题为2分）

1、职工进入施工现场，必须          ；在没有防护设施的高空、悬崖或陡坡施工，必须           ；距地面二米以上作业要设                  防护设施。

2、各种施工机械要完好，不准“           ”运转，不准               使用；机械设备的危险部位，要有

装置，并定期检修。

3、架设临时电线必须符合当地电业局的规定；线路必须绝缘良好；电动机械要做到      ，遇有临时停电或停工时，要           。

4、电气设备必须接零接地，手持电动工具，要设置                       。

5搭设              、                 、                  、等，所有材料和搭设方法必须符合安全要求；搭设完毕要经过施工负责人验收，合格后方能使用，拆除时，需设                  ，由上而下顺序进行拆除物料不得往下投掷。

6、井字架、龙门架必须设置         ；缆风绳要           ；并有专用         ，不得栓在树木、电杆和建筑物上。

7、在建工程的楼梯口、预留洞口、通道口和施工现场的         、         、        等危险处，要有防护设施或明显               。

8、乙炔发生器和氧气瓶的安全附件，都要齐全有效，并保持者                           。

9、坑槽施工，要按规定放坡，并经常检查边壁土质稳固情况，发现有             、       或             走动，要随时采取加固措施。

10、高处作业不准穿                和              的鞋靴，禁止               脚手架、井字架和乘吊篮上下。

11、电气火灾的最基本原因是         、   、  。

12、消防工作的方针是            、           。

13、火警电话号码是    ，报警时要沉着讲清失火单位的   、    、        ，火势大小及报警人的                 、                    。

14、现场容易发生的常见事故有：    、        、      、        。

二、判断题：（共4题，每题为2分，同意划“    ”，不同意划“×”）

1、施工现场严禁吸烟，必要时应设有防火措施的吸烟室。（    ）

2、氧气瓶、乙炔瓶（罐）工作间距不小于是10米，两瓶同明火作业距离不小于5米，禁止在工程内使用液化石油气钢瓶乙炔发生器具作业。（    ）

3、所有电气设备的金属外壳以及与电气设备连接的金属构架必须采取妥善的接地或接零保护。（    ）

4、电焊机一次电源线宜取用橡套缆线，其长度一般不应大于5米，当采用一般绝缘导线时应穿塑料软管或胶皮管保护。（     ）

三、问答题：（共8题，每题 8分）

1、消防工作的三知、三能、三会内容是什么？

答：

2、电焊着火怎么办？

答：

3、进入施工现场应该遵守什么？

答：

4、引起触电事故的主要原因有那些？

答：

5、对高空作业人员在衣着和身体上有什么要求？

答：

6、文明施工的重要意义是什么？

答：

7、预防触电的主要措施有哪些？

答：

8、灭火的基本方法有哪些？

答：

安全教育考试题（A）答案

一、        填空师答案：

1、……必须“戴安全帽”；必须“系安全带”；二米以上作业要设“安全网或其他”防护设施。

2、……不准“带病”运转，不准“超负荷”使用；……要有“安全防护”装置，……。

3、……电动机械要做到“一机一闸”，……要“拉闸断电”。

4、……要设置“漏电掉闸装置”。

5、搭设“脚手架、井字架、挑架”等，……拆除时，需设“警戒或转栏” ……。

6、……设置“缆风绳”；缆风绳要“牢固”，并有专用“地锚”，……。

7、……通道口和施工现场的“洞、坑、沟”等危险处，要有防护设施或明显“示警标志”。

8、……并保持“安全距离”。

9发现在“裂缝、疏松、”或“支撑”走动，……。

10、高处作业不准穿“硬底”和“带钉易滑”的鞋靴；禁止“攀登”脚手架……。

11、电气火灾的最基本原因是“短路”、“过载”、“接触电阻过大”。

12、消防工作的方针是“预防为主，防消结合”。

13、火警电话号码是“119”，要沉着讲清失火单位的“名称”、“地址”、“着的什么东西”，火势大小报警人的“姓名”和“电话号码”。

14、现场容易发生的常见事故有“高处作业坠落事故”、“物体打击事故”、“触电事故”、“坍塌事故”。

二、判断题答案：（同意划“√”，不同意划“×”）

1、（√） 2、（×） 3、（√） 4、（×）

三、问答题答案：

1、答：三知：知任务、知本工种可着火部位，知预防措施；

三能：能检查发现问题、能宣传防火知识、能补救初起小火；

三会：会使用灭火器材、会维护保养器材、会报警。

2、答：首先要拉闸断电，名后扑救，在未断电前，不能用水或泡沫灭火机扑救，只能用干砂、干粉灭火机、二氧化碳灭火机扑救。

3、答：（1）、进入施工现场要服从领导和安全检查人员的指挥；

（2）、遵守劳动纪律，坚守岗位，不串岗，作业时思想集中；

（3）、严禁酒后上班；

（4）、不得在禁烟火的地方吸烟动火；

（5）、不随意进入危险场所，或触摸非本人操作的设备、电闸、阀门、开关等；

（6）、要严格按操作规程操作，不得违章作业，对违章作业的指令有权拒绝，有责任制止他人违章作业；

（7）、工地上的危险地段、区域、道路、建筑、设备等所悬挂的各种禁令、警告、指令、提示的标志，任何人都不准随意拆掉、移动或毁坏。

4、答：（1）、用有缺陷的电器设备，触及带电的破旧电线，触接未接地的电器设备及祼露电线、开关、保险等；

（2）、无保护性的地线或地线质量不良；

（3）、非电气工作人员进行电器维修；

（4）、不按规定使用安全电压的便携式灯具；

（5）、缺少电气危险警告标志。

5、答：凡患有高血压、心脏病、贫血、癫癞病等不得从事高空作业；高空作业人员衣着要灵便，禁止赤脚及穿硬底、高跟、带钉易滑鞋或拖鞋从事高空作业。

6、答：（1）、文明施工是施工企业各项目管理水平的综合反映，文明施工就是通过对施工现场中的质量、安全、防护、安全用电、机械设备、消防用电、机械设备、消防保卫、场容卫生、环保、材料等各个方面管理创造良好的施工环境和施工秩序，促进安全生产、加快施工进度、保证工程质量、降低工程成本、提高企业经济和社会效益；

（2）、文明施工是企业管理的对外窗口，如果施工现场脏、乱、差、到处跑、冒、滴、漏，甚至野蛮施工，建设单位就不会选择这样的队伍施工；

（3）、防止粉尘、噪声和水泥污染，搞好施工现场环境卫生，改善作业环境就能保证职工身体健康、积极投入施工生产。

7、答：预防触电的主要措施有：（1）是电气作业人员对安全必须高度负责，应认真贯彻执行有关各项安全工作规程，安全技术措施必须落实。安装电气必须符合绝缘和隔离要求，拆除电气设备要彻底干净。对电气设备金属外壳一定要有效接地。电气作业人员要正确使用绝缘的手套、鞋、垫、夹钳、杆和验电笔等安全工具。（2）是加强全员的防触电事故教育，提高全员防触电意识；健全安全用电制度；严禁无证人员从事电工作业；使用电气设备要严格执行安全规程。

8、答：（1）隔离法。将可燃物及其他物质与燃烧物隔离或转移，防止扩大。如火灾中将可燃物搬离现场，草原失火打防火道等。（2）窒息法。减少空气中氧气的含量，在燃烧物周围形成一个缺氧的环境，使火熄灭，如炒菜锅中油燃烧时盖上锅盖，房中起火将门窗关上等。一般来说，燃烧需消耗大量的氧气，当空气中氧气储量低于16﹪时，燃烧即无法继续。（3）冷却法。降低燃烧物的温度。物质只有达到其燃点时才能产生燃烧。温度低于燃点，燃烧就会自行熄灭，如用水做为冷却剂扑灭火焰。（4）抑制法。使用灭火剂喷入燃烧区产生化学作用，中断燃烧的连锁反应。