电气安全技术复习题

1、100mA的工频电流通过人体，只需很短的时间就会使人窒息，心脏停止跳动，失去知觉而死亡，此电流称作致命电流。

2、电流通过人体的心脏、呼吸系统和神经中枢时危险性最大，实践证明从左手到脚是最危险的途径，因为在此情况下，心脏直接处在电路内，电流通过心脏、肺部、脊髓等重要器官。

3、人体触电的方式分为单相触电、两相触电和跨步电压触电。

4、电气作业为特种作业，从事电气作业的人员，必须具备电气安全作业证，并穿戴好劳动保护用品。

5、电流对人体组织的作用是复杂的，形式是多样的，但大致可归纳为两种电击和电伤。

6、对触电者进行人工呼吸时，每5秒钟吹一次(吹2秒，放松3秒)，进行心脏挤压时，每1秒钟挤压一次，太快了效果不好，对儿童用力要轻些，对成人太轻了效果也不好。

7、安全电压是指对地电压在40伏以下者，安全电压额定值的等级为36、24、12、6伏，当电气设备采用了超过24伏的安全电压时，必须采取防直接接触带电体的保护措施。

8、在危险的环境中，行灯的安全电压一般采用 36、24 伏，金属容器内遂道内、矿井内一般采用12伏，特别潮湿的环境，一般采用6伏。

9、发现有人触电时，应首先使触电者迅速脱离电源，再进行现场急救。

10、扑灭电气火灾时，应首先切断电源，再灭火，灭火时，禁止使用水灭火，应用1211、干粉、二氧化碳灭火器灭火，泡沫灭火器的泡沫损害电气设备的绝缘，又具有导电性，不宜用于带电灭火。

11、胶盖开关只能用来控制5.5KW以下的三相电机，铁壳开关只能单独起动15KW以下的电动机。

12、为防止接触电压和跨步电压的危害，将电器设备不带电的金属外壳用导线和接地体相连接，称为保护接地。

13、在接三眼的插座时，不准将插座上接电源中性线的孔同接地线的孔串接。否则，如果接地线脱落或松脱，就会使设备金属外壳带电，或者零线与火线接反时也会使外壳带电。

14、静电是相对静止的电荷，是一种常见的带电现象，固体物质大面积的摩擦，高电阻液体在管道中流动且速度超过1米/秒时，液化气体或压缩气体在管道中流动和由管道口喷出时，固体物质的粉碎研磨过程，悬浮粉尘的高速运动等都易产生静电 。

15、静电的特点是静电带电电量不大而静电电压很高，有的高达几万伏，如果在有易燃易爆物质的场所中出现静电放电，则静电放电火花就会引起火灾和爆炸，这是静电的最大危害。所以静电必须得到有效控制。

16、照明灯用安全电压时，应采用一、二次线圈分开的变压器，不许用自耦变压器。

17、使用手持电动工具时，必须有可靠的漏电保护措施，如漏电保护器动作，应立即断开漏电开关，进行处理，漏电保护器的作用是防止触电事故发生。

18、电气设备的金属外壳、有电气设施的主机机身和起重机轨道，应有可靠的接地或接零。

19、为防止雷击事故的发生，凡可能遭受雷击的电气设备，均应采取防雷措施。

20、照明线路一般接在中性点接地的380V三相四线制系统中，采用一根火线和一根零线，在灯头接线时，将零线接在灯头螺纹部分的接点上，将火线接在灯头的接触触点上。

21、易燃易爆和特别潮湿场所的照明开关，应分别采用防爆型和防水防尘型，或安装在其它场所控制。

22、完整的防雷装置包括接闪器、引下线、和接地装置。

23、在带电的情况下，更换灯泡是危险的，为安全起见，应该首先将电源切断，然后再更换灯泡。

24、使用380伏的低压电动机，其电源一般有四颗线，三颗相线和一颗零线，此外电机还必须接地。

25、照明线路的零线，应视为有电设备，不得自行断开。

26、非电工不准在运行中的电气设备上工作，不经许可也不得触动电气开关按钮等。

27、禁止用水冲刷电动机、线路、配电箱、柜等电气设备周围的地面;电气设备必须防潮，严禁将水喷洒到电气设备和线路上，以免破坏绝缘造成事故。

28、专线供电的机组及与电气有关联的机械设备检修时机械检修负责人必须办理检修工作票，由电气有关人员采取相应的安全措施，坚决杜绝误起动，误送电。

29、操作人员只能操作管辖范围内的开关、按钮等电气设备，及紧急事故、人员触电时切断有关电源的操作。

30、开关按钮等悬挂的“禁止合闸”标示牌，设备装设的临时遮栏、围绳、接地线等不经装设人许可不得移动，不得跨越，严禁操作。

31、各车间增容0.4-0.5KW的零星用电设备，必须在20天前向机动处动力科提出申请表，动力科批准后接电。

32、增容或增负荷40KW以上必须在30天前提出申请，经生调处工艺、节能审查 并经动力科批准后，由电气专业负责人及总工程师批准后方可落实供电。

33、节约能源，是我国的一项长期的战略方针，严格审查新装、扩建项目的用电设备是否合理。制止新的“大马拉小车”的现象，对达不到国家规定指标的设备，要下决心调整、更换、改造。风机效率70%以上，变压器负荷率30%以上，泵类效率60%以上，电动机负荷率40%以上。

34、加强电热设备管理，禁止非生产使用各种电炉子。

35、在电度表上私自拆封改线，或采用其它方式使电表计量不准的，或表前用电的，是具有窃电行为的违章用电。

36、开关检修时，在拉开开关及刀闸后取下该开关的控制回路、信号回路、合闸回路保险。

37、填写操作票，如有个别错漏字需要修改时，应做到被改的字和改后的字清楚可辨。每张操作票的改字不得超过三个字，否则另填新票。

38、倒闸操作必须由两人执行，一人操作，一人监护，监护人由业务能力较强者担任。倒闸操作中途不得换人，不得做与操作无关的事情。√

39、工作负责人应按规定时间提前向值班负责人提出延期申请，延期有效工作时间应不得超过7天。值班负责人得到值班调度员(或车间领导)的批准同意后，方可将延期时间填在工作票上，同时通知工作负责人，双方分别签字后执行。

40、执行后的工作票要按月整理，按编号顺序装订并妥善保管，保存期至少三个月。

41、电气设备分高压和低压两种，设备对地电压在250V及以上者称高压，设备对地电压在250V及以下者称低压。

42、高压设备发生接地故障时，室外不得接近故障点8---10米以内，室内不得接近故障点4---5米以内。穿上绝缘靴的操作及救护人员不在此限，但应按照触电急救法进行。

43、停机检修后的设备，未经彻底检查，不准启用。

44、电压在1000V及以下的电力系统中，接地装置的接地电阻一般规定不超过4欧。

45、装设接地线时，应先装接地端，后接导体端，拆接地线时的顺序与此相反。

46、为防止电气装置引起的火灾和爆炸，电气装置附近禁止存放易燃易爆的物品。

48、电焊机使用的电线应有可靠的绝缘，火线宜采用专用的橡套电缆，装设在不受机械损伤和干燥场所。

49、焊接管线和容器时，在焊接前应严格检查其内部是否有压力或存有易燃易爆的气体，以防引起火灾和爆炸。

50、使用电压超过36V的携带型电动工具必须接地，接地的导线应为黑色，与单相或三相电源线颜色应有明显的区别。

47、电气装置着火时，严禁消防人员对电气装置进行任何操作，消防人员需进入带电的电气装置室，必须得到值班负责人的同意，并由值班人员带领方可进入。