一、单项选择题

1． 当有电流在接地点流入地下时，电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围，两脚之间出现的电压称为______。
A：跨步电压         B：跨步电势           C：临界电压            D：故障电压

2． 当设备发生碰壳漏电时，人体接触设备金属外壳所造成的电击称作______。 
A：直接接触电击     B：间接接触电击       C：静电电击            D：非接触电击

3． 把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接，称作______。
A：保护接地         B：保护接零           C：工作接地            D：工作接零

4． 行灯电压不得超过______V，在特别潮湿场所或导电良好的地面上，若工作地点狭窄（如锅炉内、金属容器内），行动不便，行灯电压不得超过______V。
A：36；12           B：50；42              C：110；36             D：50；36

5． ______是各种变配电装置防雷电侵入波的主要措施。 
A：采用（阀型）避雷器                      B：采用避雷针
C：采用避雷带                              D：采用避雷网

6. 电石和石灰是______。
A.易燃物品　　    B.遇湿易燃物品　         C.氧化剂　      　      D.有毒品

7. 诸如化学危险品库、氢氧站、氮氧站、油料库应应远离火源，布置在厂区边缘地区及      。
A. 最大频率风向的下风侧                    B. 最大频率风向的上风侧   
C. 最小频率风向的下风侧                    D.最小频率风向的上风侧

8. 将机器上的紧急事故开关（亦称急停开关）作为一般操作的停止开关频繁使用，这是               
     的。
A.可以           B.不允许                C.无所谓          D.不必在意

9. 机械上常在防护装置上设置为检修用的可开启的活动门，应使活动门不关闭机器就不能开动；在机器运转时，活动门一打开机器就停止运转，这种功能称为     。
A.安全联锁       B.安全屏蔽               C.安全障碍        D.密封保护

10. 营业性危险货物运输必须使用交通部统一规定的运输单证和票据，并加《______》专用章》。 
A.危险货物运输车辆维修          　　B.危险货物
C.危险货物运营证　　                D.道路运输经营许可证

11． 在建筑物电源线路进线处将PE干线、接地干线、总水管、总煤气管、采暖和空调竖管等相连接，最好也能将建筑物的金属构件和其他金属管道也连接起来。此措施称为______。
A：过载保护      B：主等电位联结        C：不导电环境     D：辅助等电位联结

12． 爆炸性气体环境根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间，被分为______。
A：0区、1区和2区                   B：10区、11区
C：21区、22区和23区                D：T1～T6组

13．时间平方规律，即火灾热释放速率随时间的平方非线形发展。建筑火灾的发展过程中______通常满足这一规律。
A发展期          B 初起期             C 最盛期             D 熄灭期

14．火灾的初期阶段，______是反映火灾特征的主要方面。
A  特殊产物含量       B 温度                C 烟气浓度          D烟气

15． 非接触式探测器可以在离起火点较远的位置进行探测，其探测速度较快，适宜探测______的火灾。
A 发展较快      B 发展较慢              C 发生回燃          D 发生阴燃

16. 下列哪种操作是不正确的______
A.戴褐色眼镜从事电焊　　               B.操作机床时，戴防护手套
C.借助推木操作剪切机械                 D.使用砂轮时站立操作。

17. 在热处理作业中，为防止发生爆炸，可控制易燃成分气体占总量的比例低于______。 
A.5％　　         B.10％　　            C.20％           D.25%

18. 刚从车削下来的切削有较高的温度，可以达到______。
A.400～500度　   B.500～600度　        C.600～700度     D. 800～1000度

19. 机械设备安全应考虑其“寿命”的各阶段：设计、制造、安装、调整、使用（设定、示教、编程或过程转换、运转、清理）、查找故障和维修、拆卸及处理。在机器产品的寿命周期的各环节中，决定机器产品安全性的最关键环节是______。
A.设计　　       B.制造　       　  C.使用　　         D.维修

20. 机械加工设备的运动部件如转轴、联结器飞轮、齿轮、摩擦轮、皮带及皮带轮、旋转物体上的突出部分等是容易发生机械伤害事故的危险部位。因此，对以上危险部位的防护要求是：以操作人员的操作位置所在的平面为基准，凡高度在______米之内的所有齿轮传动、带传动、链传动、转轴、联轴节、飞轮、电锯等危险零部件及其危险部位，都必须设置防护装置。
A.2　           　B.2.5　         　C.3　          　  D.3.5

21．民用爆破器材库分为永久性库和临时性库。永久性民用器材库是指使用年限超过______年的各类器材总库区或分库区。
A 1                B 2              C 3                 D 4

22．有数据表明，一般情况下静电电压达到______伏时，放电火花的能量就足以把烟火药点燃。
A 220               B 3000          C 360               D 480

23．下面为防止静电采取的措施，哪种是错误的？
A与烟火药直接接触的生产工具使用塑料制品
B凡是接触烟火药的机械传动部分严禁采用非金属搭扣胶带
C有烟火药的生产车间内可能积聚静电的设备，必须可靠接地
D应根据工作性质和劳动条件，配备符合要求的不会产生静电的个人防护用品

24．  ______灭火剂被发现对大气臭氧层具有明显的破坏作用。
A 七氟丙烷        B混合气体灭火剂   C卤代烷1211       D二氧化碳

25． ______是确定耐火建筑物的等级、布置工艺装置、选择电器设备型式等，以及采取放火防爆措施的重要依据。
A 灭火器设置数    B 防爆泄压面积     C 消防用火
D生产和贮存物品的火灾危险性分类

26. 防止瓦斯积聚的基本措施是什么? 
A.加强通风　      　B.戴防毒面具 　  C.控制开采速度      D.屏住呼吸

27. 矿工自救时佩带自救器后，若感到吸入的空气干热灼烫，则应_____。
A.取掉中具　                       　B.坚持使用，脱离灾区
C.取掉一段时间再带　　               D.取下口具，马上就地修理

28. 测定瓦斯的仪器中常用的有瓦斯检查器和_____。
A.测氧仪　        　B.温度计　     　C.瓦斯检测灯     D.电鼻子

29. 自救器是一种井下小型便携式的_____。
A.护耳器　        　B.防毒呼吸器具　 C.瓦斯检测仪器         D.氧气瓶

30. 井下空气中的含氧量不得低于_____％。
A.10　           　B.15　           C.20           D.18

31. 调车作业时，推进运行速度不得超过：     
A.20km/h　　        B.25km/H　      　C.30km/h　        　D.35km/h

32. 在接发列车时，应按     规定的时间停止影响类车进路的调车作业。     
A.《行规》　　      B.《技规》　    　C.《事规》　　      D.《站细》

33. 铁路局《行车组织规则》编制的依据是：     
A.《站细》　　      B.《货规》    　　C.《技规》　      　D.《事规》

34. 乘务员待乘卧床休息时间不得少于：

A.2小时　        　B.4小时　　       C.6小时　        　D.8小时

35. 车轮轮缘厚度应大于等于：      
A.15mm，            B.23mm　        　C.28mm　　          D.34mm

36. 用

磁盘吊和单钩吊卸车钢坯时，两根钢绳间的跨距应应大于     
A.1m　           　B.0.6m　      　C.0.5米m    　　D.0.7m

37. 带式烧结机受高温的变化，易产生过热      
A.爆炸　         　B.灼烫　      　C.腐蚀　　       D.塌腰

38. 安全阀是一种     
A.阀门自动开启型安全泄压装置　　   B.阀门半自动开启型安全泄压装置
C.阀门手动开启型安全泄压装置　   　D.阀门断裂型安全泄压装置

39. 为了防止爆炸产生的强大的破坏力，喷吹罐、储煤罐应有     
A.防爆膜　　       B.泄爆孔　    　C.放散阀　     　D.逆止阀

40. 炼铁生产安全事故的物质原因中最主要是由于      
A.设施(备)工具缺陷　　             B.防护保险装置有缺陷
C.误操作　　                       D.作业环境条件差

41．为防止人体部位误通过而造成伤害，在防护栅栏与传动机构零部件的距离为135mm时，防护栅栏的间隙尺寸应不大于______  mm。
A 50                 B 40               C30                D20

42．将机器上的紧急事故开关（亦称急停开关）作为一般操作的停止开关频繁使用，这是         _______。
A允许的    B不允许的   C无所谓的   D有些机器可以，有些不可以

43．双手按钮式安全装置的重新启动功能是指，在双手同时按压两个按钮时，机器才能运转。_______。
A只要一只手离开按钮，滑块就停止下行程；当该手再次按压按钮，滑块就能重新运动
B只要一只手离开按钮，滑块就停止下行程；只有双手都离开按钮再次按压按钮，滑块才能重新运动
C如果一只手离开按钮，滑块不会停止下行程；只有在双手都离开按钮，滑块才停止运动
D只有双手都离开按钮，滑块才能停止下行程；只要一只手再次按压按钮，滑块就能重新运动

44.为防止砂轮机在磨削加工中砂轮破裂伤人，必须配备安全防护罩，防护罩由圆周构件和侧面构件组成，防护罩构件的厚度尺寸关系是_______。
（圆周构件的厚度与侧面构件的厚度的关系）
A  圆周构件不得小于侧面构件
B  圆周构件不得大于侧面构件
C  圆周构件与侧面构件总是相等
D  没有特别要求的

45.在压力机采用手用工具（如夹具、镊子）可以代替人手伸进危险区送取料。配备了手用工具，________安全装置。
A  可以取代   B  不可取代   C  可设置可不设置   D  多余设置

46.特种工种是从事特种作业人员岗位类别的统称。属于特种工种的电工、电焊工、_______等人员，必须经由国家授权机构的培训、资格考核、认可并颁发凭证后，才可持证上岗。
A  起重机司机   B  车工   C  纺织工   D  电话接线员

47. 在人员聚集的公共场所或工作场所，建筑物的门窗宜采用_______。
A 推拉式   B 向内开启式   C 向外开启式   D方式不限

48.起重机的吊钩危险断面的磨损量达到原来的_______时，应及时报废
A 50%   B 30%    C 10%   D 5%

49．起重机的吊钩可以采用_______方法制造。
A 铸造   B 切削加工    C 锻造   D 焊接

50.动力驱动的起重机起升机构必须设置制动器。制动器应采用         。
A常开式     B常闭式     C综合式     D形式不限

51.手工送料的木工平刨床刀轴的刨刀体采用_________形状的更安全。
A六棱柱    B四棱柱     C多棱柱    D圆柱

52.吊运炽热金属或危险品用钢丝绳的报废断丝数，取一般起重机用钢丝绳报废断丝数的_______，其中包括由于钢丝表面磨蚀而进行的折减。
A 90%   B 80%    C 60%    D 50%

53.起重作业应该按指挥信号和按操作规程进行。______________紧急停车信号，都应立即执行。
A只要是作业指挥人员发出     B 只要是直接作业人员发出    
C 不论何人发出               D只要是领导发出

54.在高层建筑生活、工作的人员利用客运电梯可快捷、方便达到目的楼层。发生地震、火灾时，_______使用客运电梯逃生。
    A应该优先选择                 B绝对禁止   
    C选择方案之一是               D可以但最好不

55.汽车起重机兼有汽车和起重机两种功能。汽车起重机的司机持有_______，就可以独立进行汽车起重机的各种作业。
A 汽车驾驶证                 B 起重机司机证 
C 汽车驾驶证和起重机司机证   D经过汽车驾驶和起重机培训的证明材料

56. 安全带是进行高处作业人员预防坠落伤亡的个体防护用品，安全带的正确使用方法是_______。
A低挂高用                   B高挂低用    
C水平挂用                   D钩挂牢靠，挂位不受限制
  
57. 起重机的安全工作寿命，主要取决于_______不发生破坏的工作年限。当其主要受力构件发生不可修复的整体失稳时，起重机应报废。
A工作机构              B机构的易损零部件 
C金属结构              D 电气设备

58.固定式防护装置是用焊接方法或借助螺栓等紧固件固定在机器上，不用工具不能拆除或打开的防护装置。它适用于在机械正常运转期间操作者_________危险区的场合使用。
A不需要进入          B经常需要进入   
C需要一直处于        D偶尔需要进入

59. 在需要设置安全防护装置的危险点，使用安全信息提示______安全防护装置。
A可以代替设置        B没必要再设置  
C不能代替设置        D可以设置也可以不设置

60．特种设备在投入使用前或者投入使用后        内，特种设备的使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。
A 30日         B2个月   C3个月        D半年

61. 带煤气作业下列工具不能使用是      
A.钢质工具　                     　B.铝青铜合金工具　
C.铁质工具　                     　D.木质工具

62. 当1千克水完全变成蒸汽后，其体积要增大约     
A.1500倍　       　B.1200倍　   　C.600倍　      　D.1000倍

63. 对煤气实行分级管理根据一氧化碳的含量将煤气作业区分为      
A.三类　         　B.四类　      　C.五类　        　D.六类

64. 出渣时为了防止冲渣沟堵塞，渣沟坡度应大于     
A.4.5%　           B.6%　　        C.2.5%　　        D.3.5%

65. 供给作业人员0.2%的食盐水，并给他们补充维生素      
A.B2和C　　       B.A和C　     　C.Bl和C　　      D.C和D

66. 我国在2003年投产的     输电工程，在直流输电领域居世界首位。
A.秦山核电　   　B.三峡—广东　　   C.三峡—华东　  　D.西北

67. FACTS表示      。
A.超高压输电线路可控硅串联补偿技术　B.静止同步补偿器应用技术
C.灵活交流输电技术　                D.现代能量管理系统

68. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训，_______不得上岗作业。
A.无作业证的人员　
B.未经劳务部门同意的人员
C.未经安全生产教育培训的人员

69. 建设工程施工现场道路必须进行_______处理。
A.平整、夯实　  　 B.硬化　　       C.防止扬尘

70. 建设工程临时用电，按照三相五线制实行_______的规定，合理布置临时用电系统。
A.两级漏电保护　　 B.按图布置　   　C.用电措施

二、多项选择题

1. 判断下列属于机械性伤害的是     _。
A.碾压             B.烫伤         C.高压液体喷射    D.辐射伤害

2. 漏电保护装置主要用于    _ 
A.防止人身触电事故                B.防止中断供电
C.减少线路损耗                    D.防止漏电火灾事故

3．在进行电焊的场所不能有______的泄漏，以免影响焊工安全。
A.水           B.压缩空气         C.二氧化碳气        D.机油

4．申请领取施工许可证，下列______必须具备。

A.已经办理用地批准手续            B.施工现场全部拆迁工作完毕
C.建设资金已经落实                D.施工人员已经进场

5．设计招标评标时，______是评审的主要内容。
A.设计方案的优劣                 B.投

入产出，经济效益好坏
C.设计进度的快慢                 D.报价合理

6． 火灾探测器的基本功能就是对火灾烟气的    _等参数做出有效反应，并通过敏感元件将表征火灾特征的物理量转化为电信号，送到火灾报警控制器进行处理。
A温度  B浓度  C火焰  D燃烧气体

7． 采用以下    _可以有效控制非火源区烟气。
A防烟分隔           B非火源区的烟气稀释   C加压控制        D机械排烟

8．动火作业可分为    _
A.特殊动火      B.一级动火    C.二级动火      D.三级动火

9．装置停车应注意的问题有    _
A.泄压          B.降温        C.排净       D.杜绝火源

10．燃烧反应必须具备的特征是    _
A.剧烈的氧化还原反应
B.放出大量的热
C.发出光
D.有火焰产生

11．为利于安全技术监察和管理，《压力容器安全技术监察规程》将压力容器划分为3类。属于第三类压力容器的是    _。
A高压容器.                B中压容器（毒性程度为极度和高度危害介质）   
C低压管壳式余热锅炉       D容积大于5m3的低温液体储存容器

12．易熔塞属于“熔化型”（“温度型”）安全泄放装置，它的动作取决于容器壁的温度，主要用于    _小型压力容器，在盛装液化气体的钢瓶中应用更为广泛。
A. 超高压          B高压          C中压             D 低压

13．无损检测技术之一是射线检测，检测中应防止射线的辐射伤害。射线的安全防护主要是采用的三大技术是     _、    _  和      。
A.吸收防护       B时间防护      C距离防护          D屏蔽防护

14．乙炔瓶内气体严禁用尽，必须留有不低于0.05MPa的剩余压力的原因是    _  。
A防止混入其他气体             B防止混入杂质
C防止压力过低                 D 防止压力过高

15．锅炉发生汽水共腾的原因是    _。
A. 水位过高                    B. 水位过低
C. 锅水水质恶化                D负荷增加和压力降低给快

参考答案
单选
1. A           2. B          3. B           4. A            5. A
6. B           7. D        8. B           9. A           10. B 
11. B           12. A         13. A          14. D           15. A
16.B            17.A          18.C           19.A            20.A
21. C           22. B         23. A          24. C           25. D
26.A            27.B          28.C           29.B            30.C
31.C            32.D          33. C          34.B            35.B
36. A           37.D          38.A           39.B            40.A
41. D           42. B         43. B          44. A           45. B
46. A           47. C         48. C          49. C           50. B
51. D           52. D         53. C          54. B           55. C
56. B           57. C         58. A          59. C           60.A
61.C            62.A          63.A           64.D            65.C
66.C            67.C          68.C           69.B            70.A

多选
1. AC         2. AD         3．AC          4．AC           5．ABCD  
6. ABCD       7. ABCD       8. ABC         9. ABCD        10. ABC
11. ABD        12. CD        13. BCD        14. AB          15. CD