电工安全技术考核试卷(A卷)

一、是非题(每题2分，做错扣3分)

1．触电的危险程度完全取决于通过人体的电流大小。    (    )

2．当导体在磁场内运动时，导体内总会产生感应电势。    (  )

3．电气照明常用白炽灯泡的瓦数越大，它的电阻便越小。    (   )

4．低压接户线的对地距离，不应该低于2．5米。    (  )

5．户外垂直导线在包扎绝缘胶布时，应从下向上包。    (    )

6．三眼插座的保护接零桩头，接线时要直接引线与零线桩头相连。    (  )

7．在锅炉等金属容器内检修时，其照明要采用36伏安全行灯。    (    )

8．在城市低压公用配电网内，不应采用保护接零方式。    (  　)

二、选择题(将正确答案的标码填在括号内，每题3分)

1．接到严重违反电气安全工作规程制度的命令时，应该            (    )

①考虑执行    ②部分执行    ③拒绝执行

2．由电流方向确定直导体或线圈产生的磁场方向，应运用         (    )

①右手定则    ②左手定则      ③右螺旋定则

3．若电路中的电流增大到熔丝的额定值时，熔丝将            (    )

①立即熔断    ②1小时内熔断    ③不会熔断

4．配电装置内各组导体若依次是红、绿、黄三色时，则表示的相别为            (    )

①U、V、W   ②W、U、V    ③V、W、U

5．若cosφ＝0．8、视在功率为100kVA时，则无功功率为        (    )

①20kvar       ②80 kvar       ③60kvar

6．电动机若采用Y—D起动时，其起动电流为全压起动的          (    )

①1／√3倍    ②1／3倍       ③3倍

7．对36V电压线（转载自第一范文网http://www.diyifanwen.com，请保留此标记。）路的绝缘电阻，要求不小于         (    )

①0．036MΩ    ②0．22 MΩ    ③0．5 MΩ

8．发生电气火灾后必须进行带电灭火时，应该使用            (    )

①消防水喷射    ②四氧化碳灭火器    ③泡沫灭火器

三、填空题(每题4分)

1．我国划分交流电的高压与低压，是以＿＿＿＿V或以相对地电压＿＿＿＿ V为界，且一般将＿＿＿＿ V称为安全电压，而将＿＿＿＿ V称绝对安全电压。

2．熔丝选择要满足可靠性与选择性两项要求。其中，可靠性是指应能长期通过正常＿＿＿＿＿和躲过电动机的＿＿＿＿＿；选择性是指各级熔丝要 ＿＿＿＿，前级(近电源侧)的应比后级的＿＿＿＿＿一些。

3．电动机严重过电流会引起＿＿＿＿，其原因通常是由于被施动的负载＿＿＿＿，电网电压＿＿＿＿＿或电动机电源发生＿＿＿＿断线而引起。

4．进行刀闸操作时，严禁＿＿＿＿拉刀闸，切断电源时应先拉＿＿＿＿再拉＿＿＿＿ ；合上时则顺序＿＿＿＿＿。

5．电工进入高空作业现场时应戴＿＿＿＿＿；电杆上工作传递物件时严禁＿＿＿＿＿；在带电设备周围，不准用＿＿＿＿＿进行测量；使用梯子时定要＿＿＿＿＿。

四、问答题(每题8分)

1．下图的四个电路中，若交流与直流电源的电压相等，且感抗等于容抗。试判别各电灯的亮度(分别标明最亮、较亮、较暗等)及各电路功率因数(或其范围)。

2．电灯、电热、单台电动机及多台电动机等各类负荷的熔体应怎样选择?

3．使用中的电流互感器为什么二次侧不准开路?需接线或拆线时应如何进行?

4．试述电气设备停电检修的安全措施是什么?检修完毕后送电前应检查哪些方面?

5．心肺复苏法的三项基本措施是什么?写出口对口人工呼吸法及胸外心脏按压法的动作要领。

五、附加题(结分时参考)

1．试分析当电路短路或开路时，欧姆定律是否适用：在短路时R＝0，开路时I=0；根据欧姆定律计算公式U＝IR，总是得U=0V。这一结果对不对?为什么?

2．线路工作票共有哪五种?跨越架与铁路、公路及电力线的安全距离分别为多少?